附件

龙岗区燃气安全管理暂行规定

（2021年修订版征求意见稿）

为进一步压实政府部门监管责任和燃气企业安全生产主体责任，确保安全生产工作落实落地落到位，有效提高燃气领域隐患排查治理水平，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《深圳市燃气条例》《深圳市燃气管道安全保护办法》等法律法规规定及《深圳市燃气领域安全生产“一线三排”工作实施指南》《深圳市餐饮场所燃气使用安全基本要求指引》《深圳市居民用户燃气安全检查管理办法》等文件要求，制定本规定。

一、开展燃气安全隐患自查

（一）各瓶装燃气企业分支机构（储配站、供应站、服务部、服务点）对液化石油气充装、经营、运输、储存、使用等各环节每周开展安全隐患自查不少于1次，并及时、准确、全面记录隐患自查情况，建立隐患自查整治台账。

（二）各管道燃气企业根据相关规定和要求开展本企业管线设施（如燃气管道、调压站、阀室/井等）安全巡查；加强燃气管道本体及附属设施隐患排查，全面掌握燃气管道本体安全状况；加强第三方施工区域的管线巡查保护工作，组织参建单位开展地下燃气管线安全保护培训教育，并签订保护协议；及时、准确、全面记录隐患自查情况，建立隐患自查整治台账。

（三）各管道燃气企业、各瓶装燃气企业分支机构（供应站、服务部、服务点）按照《深圳市燃气条例》《深圳市餐饮场所燃气使用安全基本要求指引》《深圳市居民用户燃气安全检查管理办法》等要求开展入户安全检查，加强用户用气安全隐患排查和整改指导，建立健全用户用气档案。

二、开展燃气安全检查

（一）燃气企业组织安全检查

按照《城镇燃气设计规范》《液化石油气供应工程设计规范》《深圳市燃气领域安全生产“一线三排”工作实施指南》等要求，各管道燃气企业对本企业燃气管道及燃气设施、各瓶装燃气企业对本企业分支机构（储配站、供应站、服务部、服务点）及对本企业供气用户入户安检情况开展全面安全检查。安全检查每月不少于1次，重点查看安全隐患自查记录及隐患自查整治台账，发现问题应立即要求整改，并跟踪整改情况，及时复查销号。

各管道燃气企业、各瓶装燃气企业于每季度末将本季度安全检查和隐患自查情况季报表（见附件1、2）报送辖区街道办及区住房建设局。管道燃气企业若发现危害燃气管线设施安全的行为涉及违法建筑物、构筑物等安全隐患的，应及时向辖区街道办及区相关部门报告。

（二）区住房建设局及各街道办开展安全检查

1.燃气企业主体责任落实情况

（1）各项规章、规程、预案等制定情况。

（2）企业履职情况。

（3）隐患排查治理情况。

2.现场安全检查重点

（1）安全管理制度有无上墙，安全负责人有无在岗履职，消防设备运行是否良好。

（2）工作人员的操作是否规范，是否按照规定持证上岗，有无定期开展业务技能培训教育。

（3）燃气钢瓶管理是否规范，有无存在钢瓶超量存放、钢瓶腐蚀、钢瓶过期未检等现象。

（4）有无按规定入户对用户用气情况进行检查，发现用户存在用气隐患有无书面告知整改，有无做好记录并存档。

（5）是否存在对已发现的隐患仍未整改或正在整改的安全隐患未记录整改进度。

（6）有无按规定开展反恐防范工作。

3.安全检查要求

（1）对区住房建设局的安全检查要求

区住房建设局要对全区储配站、供应站、服务部、服务点开展安全检查（其中，对于燃气站点安全检查，可以聘请第三方专业安全机构或组织专家进行安全检查），做好检查登记记录（见附件3、4、5），发现安全隐患应下发整改通知书，并跟踪整改情况，及时复查销号。

区住房建设局对储配站安全检查每季度不少于1次；对供应站安全检查每半年不少于1次；对服务点实行抽查，每季度抽查比例不少于10%。

区住房建设局开展燃气站点安全检查时，应有至少2名工作人员参加，做好安全检查记录，发现隐患要及时督促其整改，跟踪隐患整改进展，并把燃气站点安全检查情况作为各瓶装燃气企业信用综合评价的重要依据。

区住房建设局在市住房建设局指导下，组织或配合整改辖区内影响燃气管道的安全隐患；组织开展辖区燃气管道安全保护知识宣传工作；组织施工现场燃气管道安全保护协议的协商和签订工作。

（2）对街道燃气管理部门的安全检查要求

各街道燃气管理部门要对辖区储配站、供应站、服务部、服务点开展安全检查（其中，对于燃气站点安全检查，可以聘请第三方专业安全机构或组织专家进行安全检查），做好检查登记记录（见附件3、4、5），发现安全隐患应下发整改通知书，并跟踪整改情况，及时复查销号。

各街道燃气管理部门对辖区储配站安全检查每季度不少于2次，对辖区供应站安全检查每季度不少于2次，对辖区服务点安全检查每月不少于1次（不含专项整治行动的检查次数）。

各街道燃气管理部门开展燃气站点安全检查时，应有至少2名工作人员参加，做好安全检查记录，发现隐患要及时督促其整改，跟踪隐患整改进展；若发现重大安全隐患，应及时向区住房建设局和相关部门报告。区住房建设局对各街道燃气管理部门反映的问题，应及时开展调查，并反馈处理情况。

各街道办配合整改辖区内影响燃气管道的安全隐患；配合燃气企业组织开展辖区燃气管道安全保护知识宣传工作；配合燃气企业做好第三方施工工地的管道巡查保护工作。

（三）对其他职能部门的安全检查要求

区消防救援大队、市市场监督管理局龙岗监管局、市交通运输局龙岗管理局、街道安监等部门根据各自职责做好燃气安全检查和管理工作。

三、开展燃气事故应急演练

各燃气企业要强化应急管理工作，制定燃气事故应急预案，建立应急救援队伍，配齐专业救援设备、抢险救援车辆、专业工具、仪器等，每半年至少开展1次燃气事故应急演练，通过演练检验应急预案的实用性和可操作性，全面提升燃气事故应急处置实战能力。区住房建设局对燃气企业组织燃气事故应急演练情况进行督导检查。

四、开展燃气安全宣传

区住房建设局、各街道办、各燃气企业要认真宣传国家、省、市、区有关燃气行业的法律法规规定和政策。

（一）各燃气企业利用要深入社区、城中村、用户家庭开展燃气安全宣传，组织燃气站点每季度至少开展1次燃气安全宣传咨询活动。

（二）各街道办要组织社区工作站、小区物业公司、城中村股份公司等单位加强燃气安全宣传，并协助燃气企业开展进村入户燃气安全宣传活动。

（三）区住房建设局要协调相关部门利用公交站台、公园、社区等宣传栏张贴用气安全挂图，通过户外显示屏、城中村视频门禁等播放燃气安全宣传片，多渠道多形式开展燃气安全宣传。

五、附则

（一）本规定由区住房建设局负责解释。

（二）本规定自发布之日起执行，有效期3年。区住房建设局2018年2月印发的《龙岗区燃气安全管理暂行规定》（2018年修订版）自本规定印发之日起失效。

附件：1.龙岗区瓶装燃气企业安全隐患自查情况季报表

2.龙岗区管道燃气企业安全隐患自查情况季报表

3.龙岗区瓶装燃气储配站安全检查登记表

4.龙岗区瓶装燃气供应站安全检查登记表

5.龙岗区瓶装燃气服务点安全检查登记表

附件1

龙岗区瓶装燃气企业安全隐患自查情况季报表

（         年第      季）

企业名称（盖章）：

| 序号 | 检查时间 | 燃气站点名称 | 隐患内容 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

填表人：                            联系电话：                                    填报时间：

附件2

龙岗区管道气企业安全隐患自查情况季报表

（         年第      季）

企业名称（盖章）：

| 序号 | 检查时间 | 隐患位置 | 隐患内容 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

填表人：                            联系电话：                                    填报时间：

附件3

龙岗区瓶装燃气储配站安全检查登记表

储配站名称：                        地址：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理制度 | 安全管理制度有无制定和上墙，安全负责人有无在岗履职 |  |
| 2 | 从业人员资格 | 工作人员的操作是否规范，是否按照规定 持证上岗 |  |
|  |  | 有无定期开展业务技能培训教育和应急 演练 |  |
| 3 | 安全管理 | 有无给不符合供气或用气条件的单位或 个人充装燃气 |  |
|  |  | 对已发现的隐患有无整治或正在整治的安全隐患有无记录整治进度 |  |
|  |  | 有无落实钢瓶充装前后检查要求 |  |
|  |  | 有无落实进入库区的车辆人员登记要求 |  |
|  |  | 消防器材数量是否足够、是否有效 |  |
|  |  | 燃气泄漏报警器是否正常 |  |
|  |  | 储配站出入口等重要部位有无设置报警 装置和警示标识 |  |
|  |  | 有无存在危险边坡等地质灾害威胁 |  |
| 4 | 防雷设施 | 防雷设施装置是否在有效期 |  |
| 5 | 反恐及其他 | 有无建立反恐防范应急工作预案 |  |
|  |  | 反恐防护装备、设备是否配备齐全 |  |
|  |  | 保安人员日常值班是否到位 |  |
|  |  | 其他情况 |  |

储配站工作人员签名（注明身份）：

检查人员签名：

检查时间：   年  月  日

附件4

龙岗区瓶装燃气供应站安全检查登记表

供应站名称：                            地址：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常安全 管理 | 安全管理制度有无制定、有无上墙 |  |
|  |  | 安全负责人有无在岗履职 |  |
|  |  | 工作人员的操作是否规范 |  |
|  |  | 有无定期开展业务技能培训教育、用气安全宣传和应急演练 |  |
|  |  | 入户安检和排查热水器有无按要求落实， 有无记录并存档 |  |
|  |  | 钢瓶储量（空瓶、重瓶数量）， 有无过期未检瓶、报废瓶 |  |
|  |  | 供应站内有无其它易燃、易爆 物品及杂物 |  |
|  |  | 供应站门口有无设置禁火、十大 禁令等警示标识 |  |
|  |  | 照明灯具、开关、电气线路是否 符合要求 |  |
|  |  | 值班记录、自检记录是否完善 |  |
|  |  | 钢瓶是否分区摆放，钢瓶有无露天放置 |  |
|  |  | 钢瓶信息化管理是否按要求落实 |  |
| 2 | 电气安全与消防设施 | 灭火器是否按要求配置、有无过期失效 |  |
|  |  | 泄漏报警器是否保持灵敏、有效 |  |
| 3 | 建（构）筑物与经营 环境 | 供应站瓶库与站外建（构）筑物的防火间距是否符合《城镇燃气设计规范》等要求 |  |
|  |  | 瓶库地面是否平整，有无铺设防静电胶板 |  |
|  |  | 瓶库通风是否良好 |  |
|  |  | 有无存在危险边坡等地质灾害 威胁 |  |
| 4 | 防雷设施 | 防雷设施装置是否在有效期 |  |
| 5 | 从业人员 资格 | 送气工、门市安全负责人有无持证上岗 |  |
| 6 | 反恐及其他 | 反恐防护装备、设备是否配备齐全 |  |
|  |  | 保安人员日常值班是否到位 |  |
|  |  | 其他情况 |  |

供应站工作人员签名（注明身份）：

检查人员签名：

检查时间：     年   月   日

附件5

龙岗区瓶装燃气服务点安全检查登记表

服务点名称：                          地址：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常安全管理 | 钢瓶空瓶、重瓶数量 |  |
|  |  | 有无过期未检瓶、报废瓶 |  |
|  |  | 有无其它易燃、易爆物品及杂物 |  |
|  |  | 照明灯具、开关、电气线路是否符合要求 |  |
|  |  | 入户安检和排查热水器有无按要求落实，有无记录并存档 |  |
|  |  | 日常工作记录是否完善，安全负责人有无在岗履职，有无开展用气安全宣传 |  |
|  |  | 钢瓶是否分区摆放、钢瓶有无露天放置 |  |
|  |  | 瓶库通风是否良好 |  |
|  |  | 有无吸烟、乱丢烟头现象 |  |
|  |  | 钢瓶信息化管理是否按要求落实 |  |
| 2 | 电气安全与消防设施 | 灭火器是否按要求配置、是否在有效期 |  |
|  |  | 燃气泄漏报警器是否保持灵敏、有效 |  |
| 3 | 从业人员资格 | 送气工、服务点安全负责人是否持证上岗 |  |
|  |  | 有无定期开展业务技能培训教育 |  |
| 4 | 其他 |  |

服务点工作人员签名（注明身份）：

检查人员签名：

检查时间：      年   月   日