病床（三摇）设备技术参数及配置要求

招标编号：2024042405

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（三摇） | 4 | 0.35 | 1.4 | 1.4 | 三摇病床，长度≥2100*950*500mm、背部升降角度0 -75°、腿部升降角度0-30°、升降高度500-700mm。 床头床尾ABS一次注塑成型，冷轧钢板床面，碳钢床架。 隐藏式摇把,可折叠隐藏于床尾下面。 护栏：倾倒式折叠护栏,长度≥1400mm。护栏开关带防夹手功能。护栏高度≥400mm。 床头尾可拆卸,并具有锁定装置。 静音脚轮,直径≥120mm,带刹车功能。 床头具有卡扣式锁定装置。 单台主要配置要求：病床（含护栏、床头床尾板）1张、床垫1张、餐桌板1张、床头柜1个、输液杆1个。 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 |