坪地同富坪地同富裕工业区C4栋电梯采购公告购公告

一、项目名称：坪地同富裕工业区C4栋电梯采购项目

二、项目地点：深圳市龙岗区坪地街道富坪中路2号同富裕工业区C4栋

三、采购方式：遴选采购

四、评审方法：综合评分法

五、采购上限价：187,533.00元

六、资金来源：从物业本体维修金中列支

七、采购内容：

（一）拟采购电梯：

有机房载货电梯，额定载重：3000KG，服务楼层：1-4楼，开门方式：旁开/中分双折门，运行速度：0.5米/秒，轿厢内尺寸（宽×深× 高）：1900 mm×2900 mm×2200 mm，开门尺寸（宽×高）	：1600mm×2100 mm，井道尺寸（宽×深）：3200mm× 3400 mm，底坑深度：1500 mm，动力电源：380V，照明电源：220V。

具体采购内容如下表：

| 序号 | 主要部件 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制系统 | 一体化串行 |
|  |  | 驱动变频器 | 15KW |
|  |  | 编码器 | 1024 脉冲 |
|  |  | 主接触器 | 65A,AC110V |
| 2 | 曳引系统 | 曳引机 | 15KW |
|  |  | 制动器装置 | DC110V |
|  |  | 轿顶轮装置 | 铸铁 |
|  |  | 对重轮装置 | 铸铁 |
|  |  | 钢丝绳 | 8×19-NF |
| 3 | 门系统 | 双折门机 | 1 套 |
|  |  | 门区保护装置 | 1 套 |
|  |  | 门地坎 | 铝合金 |
|  |  | 自闭机构 | 4 套 |
|  |  | 门锁 | 4 套 |
| 4 | 安全部件 | 缓冲器 | 液压 |
|  |  | 限速器 | 0.5m/s |
|  |  | 安全钳 | 1 套 |
|  |  | 制动器 | 1 套 |
| 5 | 轿厢装置 及井道部件 | 电梯主导轨 | 1 组 |
|  |  | 对重副导轨 | 1 组 |
|  |  | 操纵箱 | 1 套 |
|  |  | 召唤箱（数码显示） | 4 套 |
|  |  | 轿厢顶（钢板喷漆） | 板厚 1.5mm |
|  |  | 轿厢板（钢板喷漆） | 板厚 1.5mm |
|  |  | 轿门板（钢板喷漆） | 板厚 1.5mm |
|  |  | 层门板（钢板喷漆） | 板厚 1.5mm |
|  |  | 门套（钢板喷漆） | 板厚 1.5mm |
|  |  | 轿厢地板（花纹钢板） | 5mm |
|  |  | 滑动导靴 | 4 套 |
| 6 | 轿架及承重部件 | 承重梁 | 1 组 |
|  |  | 对重梁 | 1 组 |
|  |  | 上横梁 | 1 组 |
|  |  | 立柱 | 1 组 |
|  |  | 下横梁 | 1 组 |
|  |  | 底盘 | 1 套 |

（二）拟采购电梯的有关要求：

1.安全性。货梯必须满足严格的安全规定和标准，包括电气设备应符合国家标准、应急系统能保证电梯不被困等，配备各种安全装置，如门锁、重载保护装置、限速器等。

2.应急措施。货梯应配备报警装置、手动操作装置、照明设备等应急设施。

3.检测标准。货梯质量需进行正规的检测和评估，包括承重、运行速度、噪声、振动等方面的指标。

4.结构要求。货梯的结构必须能够承受运输物品的重量和体积，同时还要满足不同建筑物的空间限制。

5.安装要求。货梯的安装必须遵循国家标准，使用合格的电缆、电气设备和材料，按照厂家的要求进行安装。

（三）服务期限：

45个自然日（订货30天，安装调试15天），自合同签订之日起计算。

（四）注意事项：

本项目包含对旧电梯的拆除、新电梯的安装与调试及检测，响应单位应充分考虑以上因素报价。

八、报价单位资格要求：

（1）响应单位必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。

（2）近两年至少有一项电梯安装业绩；

（3）拥有广东省市场监督管理局颁发的特种设备生产许可证（电梯安装〈含修理〉），许可子项目包含曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)；

（4）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录、联合惩戒清单或严重违法失信企业名单。

九、报价要求：

（一）本次公告时间从2024年4月26日至5月6日止，响应供应商应于5月6日18:00前将响应文件1正4副密封（统一密封，密封处加盖公章）送交到龙岗区清林路城投商务中心15楼（深圳市龙岗区城投产业发展运营有限公司，联系人：邱先生，0755-28903610），逾期送达或未按要求密封将予以拒收或原封退回。

（二）响应单位报价不得超过相应采购项目的上限金额控制价，否则作废处理。

（三）响应单位报价包含运输费、人工费、拆除及安装费、检测费、措施费、调试费、维保费、税金等一切可能发生的费用。

（四）响应文件包含报价承诺函、采购人要求提供的资料等，详见附件。

（五）对于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，均作无效响应处理，不得进入比选程序。

（六）遴选评审后，如成交单位放弃中选资格或者拒不签订合同的，采购人可以从资格审查合格的其他响应单位中采用原评审方法，由原评审小组确定成交单位。

十、合同价款和支付方式：

（一）合同价款：本项目为固定总价合同，成交单位报价即为合同总价(此费用包含运输费、人工费、拆除及安装费、检测费、措施费、调试费、维保费、税金等)。

（二）支付方式：

1.签订合同后，乙方完成旧电梯拆除、新电梯安装、调试，经甲方验收合格，甲方支付至总费用的97%；

2.质保期1年（至验收后计算），在质保到期后经甲方审核同意后，乙方提出书面申请，向乙方支付剩余费用。

十一、结果公示

递交响应文件截止后，采购人将自行组织响应文件开启、评审等工作，确定成交服务单位后将在龙岗城投集团官网进行公示。

十二、特别说明

1.资格不符合要求的供应商不能进入比选程序。

2.所有响应单位视为同意上述公告内容，确定为成交服务单位后按公告约定与采购人签署合同。

3.公告期满后，若有效响应单位不足3家的，将进行第二次公告；经二次公告后，若合格响应单位仅有2家的，将直接进行评审，若有效响应单位仅有1家的，将直接选定成交单位。

附件：1.响应文件一览表

2.报价承诺函

3.龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

4.综合评分表

深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司

2024年4月26日